## Slide 1: Trabajo práctico final
Electronica III
Grupo 1
Implementación de cronómetro con visualización en pantalla mediante VGA

## Slide 2: Funcionamiento GENERAL
IMPRESIÓN
EN
PANTALLA
CRONÓMETRO
CLOCK 1K
CLOCK
25MHZ

## Slide 3: CRONÓMETRO
CLOCK
SEGUNDOS
HORAS
MINUTOS
RESET
SS
[5:0]
[5:0]
[7:0]

## Slide 4: IMPRESIÓN EN PANTALLA
Dividida en dos partes
Controlador VGA
Controlador RGB
C VGA
C RGB
H SYNC
V SYNC
RGB

## Slide 5: Controlador vga
Genera las señales de sincronismo necesarias para conectarse con el monitor.
Ubica el sector de la pantalla en el que se van a escribir los numeros del cronómetro
CLOCK
CONTADOR H
CONTADOR V
H SYNC
V SYNC
WRITE ZONE
[9:0]
[9:0]

## Slide 6: SEÑALES DE SINCRONISMO
RESOLUCIÓN UTILIZADA: 640x480
H SYNC: BACK PORCH: 48 PIXELES SYNC: 96 PIXELES FRONT PORCH: 16 PIXELES
V SYNC BACK PORCH: 33 H SYNC SYNC: 2 H SYNC FRONT PORCH: 10 H SYNC
PANTALLA VISIBLE
H SYNC
V SYNC
BLANK SPACE

## Slide 7: CONTROLADOR RGB
Determina si en un pixel dado, dentro de la zona de escritura, este esta prendido o apagado para terminar formando los números
R, G, B
CLK
WRITE
CONTADOR H
CONTADOR V
SEGUNDO
HORA
MINUTO

## Slide 8: Zona de escritura
480
640
70
448
.
.
.
.
111 101 101 101 111
0 0 0
0
0
56

## Slide 9: DIAGRAMA EN BLOQUES
CLOCK 25MHZ
CLOCK 1KHZ
CRONOMETRO
CONTROLADOR VGA
CONTROLADOR RGB